## Slide 1: Operating System
Chapter 4 +: Memory Management Plus
宫晓利
Department of Computer Science, NanKai University
Email: gongxiaoli@nankai.edu.cn

## Slide 2: 当页表遇上多进程
页表与进程、应用程序的关系
  应用程序无法感知物理内存
  页表由OS代为维护，地址转换对于APP是透明的
  页面载入、换出等过程，用户进程都不会感知
  每一个应用程序在开发时拥有独立的虚拟空间
  虚拟空间的转换由MMU查表自动完成
因此，OS中为每个进程维护着相应的页表，当进程进被激活时，利用该页表配置MMU

## Slide 3: 当页表遇上多进程
当有某个进程需要更多的页框时
  OS负责找到一个空白的页框
  将这个页框交给目标进程，并修改该进程的页表
为了高效定位空白页框，系统需要维护一张表
  该页表中记录了每个页框的使用情况
  每次内存页的申请与释放，进程的销毁都会修改这张表
  这张页表管理的是物理地址
因此，系统中存在两种“页表”，一种为每个进程使用，叫page_table，另一个供系统整体使用，叫page_free_list

## Slide 4: 超大的虚拟内存和多级页表
每个一级页表占据一个页框
每个二级页表占据一个页框
二级页表共有1024个
这些东西在内存里是怎么放的？内存不够用的时候怎么办？

## Slide 5: 超大的虚拟内存和多级页表
二级页表里是虚拟内存与物理内存的对应关系
  如果该二级页表所表示的一片虚拟地址都未被使用，那么该二级表中没有有效数据
一级页表中存放的是二级页表的位置，用物理地址
  一级页表的物理地址存在特定的寄存器里，可直接载入
  页表中存的是二级页表的地址（什么地址？）
PT1
(10 bit)
PT2
(10 bit)
Offset
(12bit)
Page table entry
Frame
1023
…
…
2
1
0
Top level
Second level
1023
…
…
2
1
0
1023
…
…
2
1
0
1023
…
…
2
1
0

## Slide 7: RISCV64中的页表组织

## Slide 8: RISCV64中的页表组织

## Slide 9: 提问
Page size = 4K ， 为什么？
这个值，对于所有的系统都合理吗？
对于很大的地址空间，4K带来了什么问题？
  更深的页表等级和更长的查表过程
  更多的TLB消耗
把4K换成别的值，有什么风险？
有没有硬件支持？可以换成什么值？

## Slide 10: X64的页表是什么样的

## Slide 11: 提问
Page size = 4K ， 为什么？
这个值，对于所有的系统都合理吗？
对于很大的地址空间，4K带来了什么问题？
把4K换成别的值，有什么风险？
Page size可能的值（在X64)中
  4K，2M=512*4K，1G=512*2M
如果设计新的处理器（riscv-64），你打算设计什么样的页表？

## Slide 12: 进程的虚拟地址空间
每个进程有一个完全属于自己的地址空间
  4G（其中一部分归OS，一部分归应用）
  在实验平台的处理器中有39位地址空间，512G
这个空间由一个页表（多级页表）描述
每个进程有一个独立的页表
页表中描述了该进程的虚拟地址与该机器的物理地址的对应关系
  谁描述了未在物理内存中的虚拟内存数据在哪里？
进程的整个运行过程中，都在使用虚拟地址，应用程序无法触及物理地址，也就无法影响其他进程
  只要页表不冲突，两个进程不会碰到同一个物理地址

## Slide 13: 进程创建时发生了什么
分配一级页表（页目录表）
将一级页表的物理地址放入MMU的相应寄存器中
  X86是CR3, RISCV是SATP
应用程序加载，在虚拟地址中载入分段信息和部分数据、指令
  依据编译链接的结果，这些信息放在程序二进制头中
  建立虚拟地址 与 文件内的物理偏移量的对应关系
进程创建完成，将PC转去main以执行程序
取指令数据中引发缺页，OS加载新的数据
  如果该虚拟地址的页表不存在，则需创建页表

## Slide 14: 在ELF文件中描述的虚拟地址

## Slide 15: 在程序运行时加载的虚拟地址
/proc/PID(某一个进程号)/maps

## Slide 16: 进程创建时发生了什么
分配一级页表（页目录表）
将一级页表的物理地址放入MMU的相应寄存器中
  X86是CR3, RISCV是SATP
应用程序加载，在虚拟地址中载入分段信息和部分数据、指令
  依据编译链接的结果，这些信息放在程序二进制头中
  建立虚拟地址 与 文件的物理偏移量的对应关系
进程创建完成，将PC转去main以执行程序
取指令数据中引发缺页，OS加载新的数据
  如果该虚拟地址的页表不存在，则需创建页表

## Slide 17
缺页异常（缺页中断）的处理流程
在内存中有空闲物理页面时，分配一物理页帧f，转第E步；
B.依据页面置换算法选择将被替换的物理页帧f，对应逻辑页q
C.如q被修改过，则把它写回外存；
D.修改q的页表项中驻留位置为0；
E.将需要访问的页p装入到物理页面f
F.修改p的页表项驻留位为1,物理页帧号为f；
G.重新执行产生缺页的指令
3
查找在外存中的页面
1
页表项引用
2
异常
load M
6
重新执行导致异常的指令
i
页表
5
页表项修改
4
页面换入
空闲页帧
物理内存
操作系统

## Slide 18: 前情提要
虚拟地址空间是指程序员“臆想”的空间，是OS帮应用程序开发人员制造的“幻觉”
虚拟地址空间实际是由物理内存和其他存储（通常是硬盘）共同组成的
OS的作用是确保应用程序正在和即将使用的数据保存在内存中，以确保程序的性能和正确性
预测未来才能完美换页，LRU和LFU都是对未来的模拟，但是出于成本考虑，时钟算法才是相对可行的模拟方案。用一个bit表示访问与否，用一个定期任务clear bit达到轮转计时的效果。
Linux中使用了一种水位线机制，可以异步的回收内存提升效率
在多个任务并存且共享系统资源时，需要OS来主动探测任务所需的内存，此时需要对程序的工作集做出相对准确的预测，而这一任务目前没有完美的解决方案
缺页率、工作集等算法可以近似探索程序的工作集，并动态调整每个任务得到的物理内存数量
没有一种换页方法能胜任所有的工作场景，因此又一次提到了机制与策略的问题
多进程与虚拟地址共存才是现阶段OS的现状。每个进程拥有独立的页表给MMU使用，以及一个页面地图(maps)供缺页异常时使用
页表大量的时候都是MMU在使用，因此其中都是物理地址，CPU使用的是虚拟地址，因此OS知道虚拟地址与物理地址的对应关系

## Slide 19: 缺页中断完整的故事
编译时
  编译器根据变量、堆、栈、链接库等信息，在与程序虚拟地址空间等同的空间中，完成程序的布局
  将这些布局信息写成一张表，放在可程序程序的头部(headers)
  在编译时可以进行哪些面向OS和硬件的优化？
运行时
  进程在创建后，exec的调用中，根据可执行程序的头部信息，在OS中创建一个maps，用于记录程序虚拟地址空间 与可程序程序文件中的对应关系
  如果程序跳转到对应的区域时，MMU未找到，即产生缺页异常
  缺页异常的处理函数查找maps，确定从文件的哪个位置取数据
  如果某个页被换出了，它的内容会被写在OS指定的区域，对应信息也同样会写在maps上面
  这里有没有可以优化的地方？

## Slide 20: 进程的创建和管理
两个重要的系统调用fork和exec

## Slide 21: 进程的创建和管理
两个重要的系统调用fork和exec
Fork负责创建一个新的进程
  Fork由父进程调用，创建一个新的进程为子进程
  新的进程与原进程共享所有的资源
  页表复用，写时复制
  新的进程为就绪态等待调度
Exec负责让进程执行一个特定的程序
  Exec由子进程调用，改变其执行的内容
  依据二进制文件格式重新建立页表映射
例：execl( "/bin/ls", "ls","-a", NULL )

## Slide 22
进程A用户空间
内核
空间
进程A的页表
进程A的页表
进程A的页表
进程A的页表
head
tail
寄存器组
…
就绪队列

## Slide 23: fork调用后
进程A用户空间
内核
空间
进程A的页表
进程A的页表
进程A的页表
进程A的页表
head
tail
寄存器组
…
寄存器组
…
就绪队列
进程B用户空间
内核
空间

## Slide 24: fork调用后
进程A用户空间
内核
空间
进程A的页表
进程A的页表
进程A的页表
进程A的页表
head
tail
寄存器组
…
寄存器组
…
就绪队列
进程B用户空间
内核
空间
进程A页表复制
进程A页表复制
进程A页表复制
进程A页表复制

## Slide 25: fork调用后,exec调用后
进程A用户空间
内核
空间
进程A的页表
进程A的页表
进程A的页表
进程A的页表
head
tail
寄存器组
…
寄存器组
…
就绪队列
进程B用户空间
内核
空间
进程B的页表
进程B的页表
进程B的页表

## Slide 26: 进程需要内存时发生了什么
进程发生缺页，OS需要找到可用页框
查找系统的free_list，试图找到空闲页框
如果没有找到
  按照策略，选取某些进程，令其释放内存
  针对被选中的进程使用页面替换算法（访问其页表）
  得到的空闲内存交还给全局页表
如果还没有找到
  按照策略，选取某些进程，直接杀死
  进程销毁，回收其所有资源
如果还没有找到
  OOM panic (Out Of Memory)系统宕机

## Slide 27: 进程的创建和管理
如何回收进程占据的资源？
  主动回收：free, fclose
  系统中的服务线程定期回收物理内存，填充free_list
  进程退出时回收：
    父进程收到子进程的退出信号，并回收资源
    按照PCB中的信息，关闭文件，回收物理页
    孤儿进程：由Init接管
    父进程回收子进程资源的方法，是为了编程简便

## Slide 28: 进程调度时发生了什么
占据CPU的进程
  进程的页目录表载入
  MMU重新配置，TLB失效
  Cache
一个完整的页面失效过程
  访问某个虚拟地址，发现cache未命中
  试图从内存中直接读取，发现该页面的页表不存在
  从OS中申请一个新的空白页框，并建立映射
  依照地址映射信息，从辅存中调取内容

## Slide 29: 进程调度时发生了什么
未占据CPU的进程
  释放干净的内存，修改该进程的页表
  释放已修改过的内存，在释放前需将其中的内容写入可靠的区域
  在多级页表中，如果整个二级页表都已失效，也可以释放掉(通常不会发生)
  意外被杀死

## Slide 30: Case of MFT

## Slide 31
负载控制
  平均缺页间隔时间(MTBF) = 缺页异常处理时间(PFST)
■
通过调节并发进程数（MPL）来进行系统负载控制
  WSi = 内存的大小
Nmax
NI/O-BALANCE
1.0
CPU
利用率
并发进程数
MTBF
PFST
1.0
MPL-multiprogramming level
MTBF-mean time between page faults
PFST-page fault service time

## Slide 32
抖动问题(thrashing)
■
产生抖动的原因
  随着驻留内存的进程数目增加，分配给每个进程的物理页面数不断减小，缺页率不断上升
■
操作系统需在并发水平和缺页率之间达到一个平衡
  选择一个适当的进程数目和进程需要的物理页面数
■
  进程物理页面太少，不能包含工作集
  造成大量缺页，频繁置换
  进程运行速度变慢
抖动

## Slide 33: 发生抖动了怎么办？
杀死某些进程
  为什么？
挂起某些进程
  合理吗？
全机重启

## Slide 34: 从硬件的视角看地址翻译

## Slide 35: 从硬件的视角看地址翻译

## Slide 36: 再谈一谈cache
地址查表试图地址匹配并命中
  虚地址 or 实地址？
  MMU 与 Cache的关系
    Risc-V vs X86
程序的局部性原理
  进程间 or 进程内
  进程调度对Cache的影响
内存访问对齐的意义
  是否存在Cache局部命中？
  如何处理？

## Slide 37: 哪一种cache方案更合理？

## Slide 38: Cache的三种方案之VIVT

## Slide 39: Cache的三种方案之PIPT

## Slide 40: Cache的三种方案之VIPT

## Slide 41: Thanks for your time! Questions & Answers